|  | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 1 VIỆT NAM VĂN PHÒNG: TẦNG 4 TÒA NHÀ 32 PHỐ VÕ VĂN DŨNG - ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI Xưởng dịch vụ: 445 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội Tel: 04.3562.5755 – Mobile: 0988.399.989 Fax: 04.3562.6539 – MST: 0104124560 www.Codienlanhhanoi.com - Mail: info@so1vietnam.vn |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ELITEK 5060

1 Đèn hiển thị: Room Temp – Nhiệt độ trong phòng. Set Temp – Nhiệt độ cài đặt.

- On Temp – nhiệt độ chạy lại.

- Off  Temp – Nhiệt độ dừng.

- Comp. delay – Thời gian trễ máy nén. ( Phút )

- Def.cycle – Chu trình chạy. ( Giờ )

- Def.time – Thời gian xả đá. ( Phút )

- Max evap.temp – Khống chế nhiệt độ cao trong thời gian xả đá.

- Cài đặt nhiệt độ cho kho lạnh bảo quản Vac xin:

- Bấm và giữ phím SET trong 6 giây

- Đèn On temp sáng -> Chọn nhiệt độ chạy lại bằng phím lên ^ hoặc xuống v ( 7 ᴼC )

- Bấm tiếp phím SET . Đèn Off  Temp sáng -> Chọn nhiệt độ dừng ( Máy nén nghỉ ) ( 3 ᴼC )

- Bấm SET. Đèn Comp.delay sáng -> Chọn thời gian trễ máy nén ( 3 phút )

- Bấm SET. Đèn Def.cycle sáng -> Chọn Chu trình chạy ( 4 giờ )

- Bấm SET. Đèn Def.time sáng -> Chọn thời gian xả đá ( 3 phút )

- Bấm SET. Đèn Max evap.temp sáng -> Chọn khống chế nhiệt độ cao ( 9 độ )

Hỗ trợ kỹ thuật: ATrung: 0988 399 989

- Nghĩa: 0978.788918